## Slide 1
Foto: Oslo brann- og redningsetat
Verdibergingsplan på 1-2-3
Verdibergingsplan - Salvage Plan
© 2021 by Susanna Björklöf,
Oslo brann- og redningsetat
is licensed under CC BY-SA 4.0
2
Eksempel på en verdibergingsplan

## Slide 2: Innhold
VERDIBERGING
Plan for brannvesenets innsats for restverdiredning
Det fiktive kunstmuseet
Pileveien 5
Oppdatert: 31.05.2024
Neste oppdatering: 31.05.2026
1. etasje
Prioritering hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
2. etasje
3. etasje
20 m
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
EKSEMPEL
Notes: Forside
Alternativ 1: Ett bygg med flere etasjer
Dette er et eksempel på hvordan forsiden kan se ut.
Se alternative forsider lengst bak i presentasjonen.

## Slide 3
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
EKSEMPEL
Notes: Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
Fliker brukes kun i versjon som skal printes ut. Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fliksider kuttes til rett størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på side 1. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på side 1.
Se malsider i Del 3 med alle flikfarger forberedt.

## Slide 4
Funksjon | Navn | Telefon | Kommentar
Kjentperson bygning, vaktmester | Ola Normann | XXX XX XXX | Kjenner bygget. Jour 24/7.
Kjentperson, samlingsansvarlig konservator | Ola Normann | XXX XX XXX | Kjenner samlingen. Kan iverksette intern beredskapsplan og rekvirere folk for å håndtere evakuerte gjenstander.
Kjentperson, daglig leder | Ola Normann | XXX XX XXX | 
Transportfirma | Kunsttransport AS | XXX XX XXX | Kan stille med container og transport til sikkert sted, samt første hjelp på kunsten.
Forsikringsselskap | Hvis | XXX XX XXX | Avklaring av ressursbruk. Kan rekvirere container og vakthold.
Vekterselskap | Sikker | XXX XX XXX | Kjenner bygget. Jour 24/7.
Beredskapstelefon for kulturminner | NIKU | 481 10 777 | Rådgivning til brannvesen og forvaltere av kulturminner, om håndtering av materialer i akutt fase av hendelse.
Kontaktinfo Hjelpemidler Symboler
Hva | Hvor | Kommentar
Oppsamlingssted/mottaksplass for bergede gjenstander | Gymsal, Mariaskolen, Pileveien 15 | Kjentperson har adgang.
Beredskapskasser, 5 stk. | Resepsjon 1. etg. Rom 248, 2. etg. Rom 315, 3.etg. | Inneholder verktøy m.v. for avsikring, sikring, demontering og håndtering av gjenstander.
Trappestiger høyde 160 cm, 4 stk. | Resepsjon 1. etg. Rom 248, 2. etg. | 
Dekkeplast, 3 ruller 2,6 x 15 m | Resepsjon 1. etg. | 
Brann- og vannhemmende tekstil, 8 stk. 210 x 150 cm, | Rom 248, 2. etg. | Tilpasset veggfaste munchmalerier
Brann- og vannhemmende tekstil, 1 stk. 4 x 4 m | Rom 219, 2. etg. | Tilpasset ku innstøpt i epoxiblokk
Sekkvogner, 2 stk. | Resepsjon 1. etg. | 
Kontaktinfo
Hjelpemidler
Farer | 
 | Gass under trykk
Prioriterte verdier | 
 | Gjenstand, flyttbar verdi, høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Bygningsfast verdi, høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Gjenstand, nest høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Bygningsfast verdi, nest høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Prioritert sone Inneholder større mengde gjenstander, eller arealer med bygningsfaste verdier.
 | Person Angir antall personer som trengs for oppgaven.
 | Vekt Tall angir aktuell estimert vekt i kg.
 | Mål Høyde, dybde, bredde og diameter. Justeres i lengde og retning. Mål med enhet (cm) legges i tilhørende tekstboks.
 | Gjenstand Brukes sammen med mål-piler for tredimensjonale gjenstander.
 | Tid for frigjøring eller sikring Angir estimert tid i minutter på plass ved gjenstanden.
7
7
Orientering | 
 | Nord
 | Målestokk
 | Angrepsvei
 | Angrepsvei, posisjon i annen etasje
 | Brannsentral
 | Rute, viser veien til eller fra objekt
 | Utgang, alternativ bergingsvei
 | Kameraposisjon/bilderetning
1
1
20 m
Inndeling av objekt | 
 | Etasjer Relaterer til verdibergingsplanens disposisjon med fargekoder. Redigeres etter aktuell situasjon.
 | Bygninger og seksjoner Relaterer til verdibergingsplanens disposisjon med fargekoder. Redigeres etter aktuell situasjon.
10.
1.
3.
8.
7.
4.
6.
9.
2.
5.
Symboler
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
4. etg.
Hjelpemidler | 
 | Stige, høyde angitt i meter
 | Beredskapskasse, verktøy og som kan brukes ved berging
 | Brann- og vannhemmende tekstil for tildekking
 | Nøkkelskap for virksomhetens nøkler/adgangskort som kan brukes ved berging
2
30
2
m
100
EKSEMPEL
Notes: Kontaktinfo, hjelpemidler, symboler
Denne siden inneholder kontaktinformasjon som kan være nyttig for brannvesenet, samt en oversikt over hjelpemidler som kan brukes for å utføre berging, herunder verktøy, utstyr og lokaler.
På siden finnes også en symbolfortegnelse. Det er disse symbolene som skal brukes i alle verdibergingsplaner, da det er viktig for at oppsettet skal være gjenkjennbart og enkelt å bruke. I tillegg til symboler som er utviklet spesielt for dette formålet, er det samme symboler som i brannvesenets egne objektplaner (innsatsplaner).
Denne siden er kun et eksempel med de vanligste symbolene. Det finnes flere symboler, som kan kan hentes fra siden «Alle symboler» i presentasjonen Mal til verdibergingsplan, Del 3. Malsider for utfylling i PowerPoint. Symbolfortegnelsen i den endelige verdibergingsplanen skal kun liste de symbolene som blir brukt i den aktuelle planen.

## Slide 5
Prioritering
hele objektet
EKSEMPEL
Notes: Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
Fliker brukes kun i versjon som skal printes ut. Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fliksider kuttes til rett størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på side 1. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på side 1.
Se malsider i Del 3 med alle flikfarger forberedt.

## Slide 6: Prioritering hele objektet
Pri = Bergingskort | Hva | Etg. | Rom | Informasjon
 | Maleri «Det syke barn» | 1. | 121 Munch-rommet | Trappestige Avbiter Spennbånd
 | Maleri «Aften» | 1. | 116 | Trappestige Avbiter Spennbånd
 | Bygningsfast Veggmalerier 8 store | 2. | 243 Kantine | Trappestiger Dekkematerial Kniver
 | Dokumenter i pappesker 3 hyllemeter | 3. | 315 Arkiv | Merket på hyllekant Sekketrall Spennbånd
 | 250 gjenstander Porselen i montrer | 3. | 324 326 328 | Monternøkkel i safe Kasser og polstring
 | Maleri «Dansen» | 1. | 121 Munch-rommet | Trappestige Avbiter Spennbånd
 | Maleri «x1» | 2. | 215 | Trappestige Avbiter Spennbånd
 | Bygningsfast Ku innstøpt i epoxiblokk Blokk 2 m3 | 2. | 219 | Brannvev Plast Festematerial
 | Maleri «x2» | 2. | 212 | Trappestige Avbiter Spennbånd
 | Møblement: sofa, bord og to stoler | 3. | 333 | Spennbånd
 | 50 gjenstander Kirkesamlingen | 1. | 125 126 | Stige, 6 m Trappestige Avbiter Spennbånd Kasser
1. etg.
2. etg.
3. etg.
Medbring hjelpemidler!
20 m
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
1
2
4
9
7
6
10
8
3
11
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4
30
4
20
2
5
2
5
2
5
4
15
4
20
2
5
2
5
2
5
6
5
1,6
m
1,6
m
EKSEMPEL
Notes: Prioritering hele objektet – objektsoversikt – vertikal inndeling
Oversiktssiden med prioritering for hele objektet skal fremst brukes av innsatsledelsen.
Dette er et eksempel på hvordan «Prioritering av hele objektet» kan fylles ut.
I de fleste tilfeller trengs i tillegg til denne samlede oversikten over hele objektet, oversikter over de ulike etasjene eller seksjonene, som kan brukes på operativ nivå under innsatsleder; det vil si av utrykningsleder/røykdykkerleder.
For et enkelt bygg med én etasje og et fåtall prioriterte objekter (gjenstander eller soner) kan det likevel være tilstrekkelig å lage bergingskort for røykdykkerne i tillegg til denne oversiktssiden.

## Slide 7
1. etasje
EKSEMPEL
Notes: Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
Fliker brukes kun i versjon som skal printes ut. Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fliksider kuttes til rett størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på side 1. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på side 1.
Se malsider i Del 3 med alle flikfarger forberedt.

## Slide 8: 1. etasje Prioriteringsliste Jf. plantegning neste side
Pri = Bergingskort | Foto | Hva | Rom | Mål og vekt | Hjelpemidler og info | Berget
 |  | Maleri «Det syke barn» | 121 Munchrommet | 180 x 200 cm | Trappestige Avbiter Spennbånd | 
 |  | Maleri «Aften» | 116 | 150 x 150 cm | Trappestige Avbiter Spennbånd | 
 |  | Maleri «Dansen» | 121 Munch-rommet | 230 x 200 cm | Trappestige Avbiter Spennbånd | 
 |  | 50 gjenstander Kirkesamlingen Tre og metall Varierende størrelser | 125 126 | Maks 150 x 200 x 100 cm | Stige, 6 m Trappestige Avbiter Spennbånd Kasser | 
Medbring hjelpemidler! Oppbevares i resepsjon.
6
1
2
11
2
5
2
5
2
5
4
30
120
20
20
20
EKSEMPEL
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider, som slås opp slik at de kan leses sammen. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det skal også være rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.

## Slide 9: 1. etasje Plantegning Jf. liste forrige side
1
2
6
11
80 liter propan
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
20 m
1,6
m
EKSEMPEL
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider, som slås opp slik at de kan leses sammen. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det er også bra om det er rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.

## Slide 10: Bergingskort 1 Maleri Det syke barn
Fotografier: Børre Høstland, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
180 cm
200
cm
Hjelpemidler:
Trappestige
Boltesaks 60 cm
Tapetkniv
Spennbånd
1
1. etasje
Rom 121
Munchrommet
Instruks:
Berges ut
Beskytt motiv
Bæres vertikalt med en hånd under ramme
Sorter som tørr eller våt
Montering:
280 cm fra gulv
Vaier
L-krok
80 liter propan
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
20 m
Karabiner-feste. Stans ut etter laminering
2
2
5
1,6
m
20
EKSEMPEL
Notes: Bergingskort
Bergingskort skal brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand eller sone. Bergingskortet skal inneholde all informasjon en røykdykker trenger for å berge noe ut eller sikre på stedet. Øvrige nivåer i planen er basert på informasjonen i bergingskortene, og er til for å skape oversikt, og å gjøre det mulig å organisere bergingsoppgavene under en innsats.

## Slide 11: Bergingskort 11 Kirkesamlingen 50 gjenstander
Foto: Norsk Folkemuseum
1. etasje
Rom 125 og 126
Hjelpemidler:
Stiger, lang og lav
Motorsag
Boltesaks 60 cm
Traller
50 gjenstander, hovedsakelig i tre.
Varierende størrelse, maks:
150 cm
200
cm
100 cm
11
Instruks:
Små gjenstander berges ut.
Store og veggfaste gjenstander - avgjør ut fra scenario: Dekkes og sikres på plass, eller sages til mindre deler og berges ut.
Montering:
Opp til 6 m fra gulv
Bolt
Krok
Vaier
30
4
1,6
m
120
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
20 m
Karabiner-feste. Stans ut etter laminering
EKSEMPEL
Notes: Bergingskort
Bergingskort skal brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand eller sone. Bergingskortet skal inneholde all informasjon en røykdykker trenger for å berge noe ut eller sikre på stedet. Øvrige nivåer i planen er basert på informasjonen i bergingskortene, og er til for å skape oversikt, og å gjøre det mulig å organisere bergingsoppgavene under en innsats.

## Slide 12
2. etasje
EKSEMPEL
Notes: Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
Fliker brukes kun i versjon som skal printes ut. Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fliksider kuttes til rett størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på side 1. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på side 1.
Se malsider i Del 3 med alle flikfarger forberedt.

## Slide 13: 2. etasje Prioriteringsliste Jf. plantegning neste side
Pri = Bergingskort | Foto | Hva | Rom | Mål og vekt | Hjelpemidler og info | Berget
 |  | Bygningsfast Veggmalerier 8 store | 243 | 300 x 120 cm | Trappestiger Dekkematerial Kniver | 
 |  | Maleri «x1» | 215 | 150 x 150 cm | Trappestige Avbiter Spennbånd | 
 |  | Bygningsfast Ku innstøpt i epoxiblokk Blokk 2 m3 | 219 | 200 x 100 x 100 cm | Brannvev Plast Festematerial | 
 |  | Maleri «x2» | 212 | 40 x 60 cm | Avbiter | 
Foto
Foto
Foto
3
7
8
9
Medbring hjelpemidler! Oppbevares i resepsjon.
2
5
4
20
20
20
2
5
2
5
EKSEMPEL
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider, som slås opp slik at de kan leses sammen. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det er også bra om det er rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.

## Slide 14: 2. etasje Plantegning Jf. liste forrige side
9
7
3
8
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
20 m
1,6
m
EKSEMPEL
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider, som slås opp slik at de kan leses sammen. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det er også bra om det er rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.

## Slide 15: Bergingskort 3 Veggmalerier Bygningsfast
2. etasje
Rom 243
Kantine
Hjelpemidler:
Trappestiger
Dekkeplast
Brannvev
Kniver
Gaffa-tape
Heftepistol
8 veggmalerier
120
cm
180 cm
3
Plassering:
200 – 400 cm fra gulv
Instruks:
Beskyttes på plass for varme, vann og røyk
Dekkes
Dekke kan hektes i veggkrok
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
10 m
Karabiner-feste. Stans ut etter laminering
4
20
1,6
m
EKSEMPEL
Notes: Bergingskort
Bergingskort skal brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand eller sone. Bergingskortet skal inneholde all informasjon en røykdykker trenger for å berge noe ut eller sikre på stedet. Øvrige nivåer i planen er basert på informasjonen i bergingskortene, og er til for å skape oversikt, og å gjøre det mulig å organisere bergingsoppgavene under en innsats.

## Slide 16
3. etasje
EKSEMPEL
Notes: Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
Fliker brukes kun i versjon som skal printes ut. Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fliksider kuttes til rett størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på side 1. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på side 1.
Se malsider i Del 3 med alle flikfarger forberedt.

## Slide 17: 3. etasje Prioriteringsliste Jf. plantegning neste side
Pri = Bergingskort | Foto | Hva | Rom | Mål og vekt | Hjelpemidler og info | Berget
 |  | Dokumenter i pappesker 3 hyllemeter | 315 Arkiv | Maks 70 x 30 cm | Merket med tape på hyllekant Sekketraller Spennbånd | 
 |  | 250 gjenstander Porselen i montrer | 324 326 328 | Maks 40 x 30 cm Totalt | Monternøkkel i safe Kasser og pakkeplast | 
 |  | Møblement: sofa, bord og to stoler | 333 | Maks 200 x 100 x 100 cm | Spennbånd | 
Medbring hjelpemidler! Oppbevares i resepsjon.
Foto
Foto
4
5
10
4
20
6
5
4
15
80
20
60
EKSEMPEL
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider, som slås opp slik at de kan leses sammen. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det er også bra om det er rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.

## Slide 18: 3. etasje Plantegning Jf. liste forrige side
4
10
5
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
20 m
EKSEMPEL
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider, som slås opp slik at de kan leses sammen. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det er også bra om det er rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.

## Slide 19: Bergingskort 4 Dokumenter Pappesker
3. etasje
Rom 315
Arkiv
Hjelpemidler:
Sekketraller
Spennbånd
Rene hansker
Dekkeplast
22 cm
30
cm
30 cm
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
Instruks:
Berges ut
Hold esker lukket
Stable og transporter på sekketrall, sikre med spennbånd
Unngå fukt og vann
Plassering:
På hylle 90 cm fra gulv
Hyllekant merket med fluoriserende gul-sort tape
20 m
Karabiner-feste. Stans ut etter laminering
4
4
15
8
EKSEMPEL
12 pappesker
Notes: Bergingskort
Bergingskort skal brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand eller sone. Bergingskortet skal inneholde all informasjon en røykdykker trenger for å berge noe ut eller sikre på stedet. Øvrige nivåer i planen er basert på informasjonen i bergingskortene, og er til for å skape oversikt, og å gjøre det mulig å organisere bergingsoppgavene under en innsats.

## Slide 20: Innhold seksjoner
VERDIBERGING
Plan for brannvesenets innsats for restverdiredning
A. Nordfløy
Prioritering hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
B. Vestfløy
C. Sørfløy
A.
B.
C.
20 m
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
1. etasje
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
2. etasje
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
3. etasje
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
Det fiktive kunstmuseet
Pileveien 5
Oppdatert: 31.05.2024
Neste oppdatering: 31.05.2026
EKSEMPEL
Alternativ forside
for anlegg med flere bygg
med flere etasjer
Notes: Forside
Alternativ 3: Et anlegg med flere bygninger med flere etasjer
Verdibergingsplanen kan tilpasses objekter som har flere bygninger med flere etasjer, ved å kombinere horisontal og vertikal inndeling av planen.
Her et eksempel på alternativ første side med horisontal inndeling av objekt i tre seksjoner/bygninger, som er videre inndelt i etasjer.

## Slide 21: Innhold seksjoner
VERDIBERGING
Plan for brannvesenets innsats for restverdiredning
1. Nordfløy
Prioritering hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
2. Vestfløy
3. Sørfløy
4. Østfløy
5. Kontorfløy
6. Magasin
7. Drengestue
8. Portstue
9. Stall
10. Paviljong
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20 m
Det fiktive kunstmuseet
Pileveien 5
Oppdatert: 31.05.2024
Neste oppdatering: 31.05.2026
EKSEMPEL
Alternativ forside
for anlegg med flere bygg
Notes: Forside
Alternativ 2: Et anlegg med flere bygninger
Verdibergingsplanen kan tilpasses objekter som har flere bygninger med flere etasjer, ved å kombinere horisontal og vertikal inndeling av planen.
Her et eksempel på alternativ første side med horisontal inndeling av et anlegg som har flere seksjoner og bygninger.