## Slide 1
Foto: Oslo brann- og redningsetat
Verdibergingsplan på 1-2-3
Verdibergingsplan - Salvage Plan
© 2021 by Susanna Björklöf,
Oslo brann- og redningsetat
is licensed under CC BY-SA 4.0
3
Mal til verdibergingsplan
Notes: Revidering august 2024
Endringer::
Symboler og tegn, nye og justert:
Brann- og vannhemmende tekstil, ny
Tid for frigjøring/sikring, ny
Antall personer, endret slik at antall angis i symbolet.
Pil for rute/veivisning, ny
Sirkel for markere objekter, endret farge til blå pga. visibilitet ved fargesvakhet

## Slide 2
Slik lager du en verdibergingsplan:
Last ned og lagre denne PowerPoint-presentasjonen.
Deretter kan du redigere og endre som du ønsker, ved å fjerne, legge til og flytte sider, tekst, bilder og symboler. For dette formålet er funksjonaliteten i PowerPoint best i skrivebordsversjonen av programmet.
Omfang, inndeling og disposisjon av sider tilpasses objektet.
Instruksjoner for utfylling finnes i notatfeltet under hvert lysbilde.
Tips og informasjon finnes i bobler vid siden om lysbildene, zoom ut for å se dem.
Symboler som kan bli brukt på de ulike sidene finnes også ved siden om lysbildene, og kan enkelt kopieres og limes inn derfra.
For utfyllende informasjon og veileder, se våre nettsider:
www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/verdibergingsplan
Revidert september 2024.

## Slide 3: Alle symboler
Farer | 
 | Brannfarlig vare
 | Gass under trykk
 | Eksplosiv vare
 | Fare Angi hva, samt instruks i tekstboks på plantegning og bergingskort.
Prioriterte verdier | 
 | Gjenstand, flyttbar verdi, høyeste pri Tall angir pri-rekkefølge . Tall angir også nummer på bergingskort.
 | Bygningsfast verdi, høyeste pri Tall angir pri-rekkefølge. Tall angir også nummer på bergingskort.
 | Gjenstand, nest høyeste pri Tall angir pri-rekkefølge . Tall angir også nummer på bergingskort.
 | Bygningsfast verdi, nest høyeste pri Tall angir pri-rekkefølge. Tall angir også nummer på bergingskort.
 | Prioritert sone Inneholder større mengde gjenstander, eller arealer med bygningsfaste verdier. Kan brukes som generell info, eller spesifiseres med pri-nummer og bergingskort.
 | Person Angir antall personer som trengs for oppgaven. Tall redigeres i tekstboksen.
 | Vekt Angir estimert vekt i kg. Tall redigeres i tekstboksen.
 | Mål Brukes for å angod størrelse på gjenstand/bygningselement. Høyde, dybde, bredde og diameter. Justeres i lengde og retning. Mål med enhet (cm) legges i tilhørende tekstboks.
 | Gjenstand Brukes sammen med mål-piler for tredimensjonale gjenstander.
 | Tid for frigjøring eller sikring Angir estimert tid i minutter på plass ved gjenstanden. Tid for å komme seg til og fra skal ikke inkluderes. Tall justeres i tekstboksen.
7
7
1
1
Inndeling av objekt | 
 | Etasjer Kan brukes for å angi og merke etasjer. Relaterer til verdibergingsplanens disposisjon med fargekoder. Redigeres etter aktuell situasjon. Linje for marknivå redigeres til aktuell situasjon.
 | Bygninger og seksjoner Kan brukes når objektet er inndelt horisontalt for å merke seksjoner, fløyer eller lignende på kart. Bør forholde seg til ev. brannseksjoner. Relaterer til verdibergingsplanens disposisjon med fargekoder. Skriftstørrelse: 20 Tykkelse på omriss: 4 ½
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
5. etg.
6. etg.
7. etg.
8. etg.
9. etg.
10. etg.
4. etg.
Navigering i digitalt dokument | 
 | Til innholdsfortegnelse
 | Til aktuell etasje-/seksjonsoversikt
 | Til neste side
 | Til forrige side
10.
1.
3.
8.
7.
4.
6.
9.
2.
5.
1.
Hjelpemidler | 
 | Stige, høyde angitt i meter. Tall redigeres i tekstboksen.
 | Beredskapskasse, verktøy og materialer som kan brukes ved berging
 | Brann- og vannhemmende tekstil for tildekking
 | Nøkkelskap for virksomhetens nøkler/adgangskort som kan brukes ved berging
4
2 m
Orientering | 
 | Nord
 | Målestokk Rediger figur slik at lengde og tall stemmer med plantegning eller kart
 | Kameraposisjon/bilderetning Brukes for å vise hvorfra et bilde er tatt.
 | Angrepsvei, inngang
 | Angrepsvei, posisjon i annen etasje
 | Utgang, alternativ bergingsvei
 | Rute, viser vei til eller fra objekt Rediger punkter i frihåndsfigur.
Innsatsteknisk | 
 | Brannsentral
 | Nøkkelboks, med tilkobling til 110
 | Adkomstvei
 | Bom
 | Liftplassering
 | Stoppekran sprinkler
 | Stigeledning
 | Transformator
 | Automatisk slokkestyring
 | Ventilasjonsstyring
 | Brytepunkt
20 m
100
Tips:
Prioritert sone kan brukes på to måter:
til å markere deler av bygget brannvesenet bør fokusere mest på, eller
til å markere at et område har mange gjenstander som skal berges, uten å måtte lage bergingskort for hvert enkelt gjenstand.
Tips:
Symbol for Rute, blå stiplet pil, redigeres ved å merke symbolet, høyreklikke og velge «Rediger punkt» i menyen.
Tips:
Flere symbol/er eller andre elementer kan velges samtidig ved å lage en firkant rundt de med markeringsverktøyet. Alt som er innenfor firkanten blir markert. Bruk Ctrl og klikk for å fjerne eller legge til elementer i utvalget. Bruk Ctrl C for å kopiere, Ctrl X for å klippe ut, og Ctrl V for å lime inn.
Tips:
For å redigere tekst/tall i symboler klikker du på teksten i symbolet slik at tekstboksen kommer frem, deretter kan teksten redigeres.
Tips:
Symboler for navigering i digitalt dokument brukes kun om lokalt brannvesen ønsker planen digitalt. Symbolene gis da koblinger til aktuell side, og plasseres lengst ned til høyre på sidene. Se mer info i veilederen.
Tips:
For å beholde proporsjonene når du endrer størrelse på et symbol eller figur:
Trykk på Skift samtidig som du drar i et hjørne på symbolet
Alle symboler
På denne siden finnes alle symboler som brukes i verdibergingsplanen.
Bruk kun disse symbolene.
Denne siden skal ikke være med i den endelige versjonen.
2
Notes: Symboler
Alle symboler som kan brukes i en verdibergingsplaner er samlet på denne siden. Planen bruker samme symboler som brannvesenets egne objektplaner (innsatsplaner), med noen tillegg. Symbolfortegnelse over de symbolene som blir brukt i den enkelte plan skal legges på den nest første siden, sammen med viktig kontaktinformasjon og informasjon om hjelpemidler.
Symbolene ligger «løst» ovenpå tabellen.
Symbol/er merkes ved å lage en firkant rundt de med markeringsverktøyet. Bruk Ctrl C for å kopiere, og Ctrl V for å lime inn.
Rediger tekst/tall i symbol ved å klikke på symbolet slik at tekstboksen kommer frem, og klikk deretter på tekstboksen for å kunne redigere teksten. Husk å oppdatere symbolfortegnelse på side 2.
Vanligvis er det ikke behov for å bruke innsatstekniske symboler i en verdibergingsplan, unntatt «Brannsentral» og ev. «Nøkkelboks med tilkobling til 110», som kan brukes som orienteringspunkter. Normalt sett fremkommer innsatstekniske opplysninger i andre planverk, som for eksempel brannvesenets egne objektplaner.

## Slide 4: Alle farger
R:0
G:41
B:50
R:255
G:241
B:155
1. etasje
R:217
G:21
B:217
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
R:184
G:205
B:137
2. etasje
R:143
G:195
B:205
3. etasje
R:253
G:203
B:222
4. etasje
R:173
G:238
B:211
5. etasje
R:250
G:181
B:130
6. etasje
R:183
G:159
B:127
7. etasje
R:186
G:184
B:230
8. etasje
R:175
G:171
B:171
9. etasje
R:255
G:139
B:139
10. etasje
R:234
G:201
B:0
A. bygg/seksjon
R:86
G:105
B:45
B. bygg/seksjon
R:50
G:102
B:64
C. bygg/seksjon
R:200
G:8
B:81
D. bygg/seksjon
R:26
G:120
B109
E. bygg/seksjon
R:205
G:93
B:9
F. bygg/seksjon
R:137
G:78
B:59
G. bygg/seksjon
R:110
G:38
B:142
H. bygg/seksjon
R:109
G:105
B:105
I. bygg/seksjon
R:176
G:0
B:0
J. bygg/seksjon
R:255
G:0
B:0
Høyeste pri
Primær informasjon
R:255
G:192
B:0
Nest høyeste pri
R:255
G:0
B:0
Heldekkende, 70% gjennomsiktighet
Prioritert sone
R:0
G:176
B:80
Berget
R:109
G:217
B:255
Opplysning
Alle farger
På denne siden finnes fargene som brukes i verdibergingsplanen.
Bruk kun disse fargene.
Denne siden skal ikke være med i den endelige versjonen
Tips:
Bruk kun disse fargene. Dersom du har behov for flere farger, kan skravering brukes.

## Slide 5: Innhold
VERDIBERGING
Plan for brannvesenets innsats for restverdiredning
Navn på virksomhet
Adresse
Oppdatert: xx.xx.xxxx
Neste oppdatering: xx.xx.xxxx
20 m
1. etasje
Prioritering hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
2. etasje
3. etasje
4. etasje
5. etasje
6. etasje
7. etasje
8. etasje
9. etasje
10. etasje
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
5. etg.
6. etg.
7. etg.
8. etg.
9. etg.
10. etg.
4. etg.
Situasjonsplan over området
Tips:
Se instruks for utfylling i notatfeltene under hver side. Sjekk veilederen fra Oslo brann- og redningsetat dersom dere ønsker ytterligere informasjon og tips.
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene., da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Forside, Alternativ 1:
Denne forsiden kan brukes til et objekt med én bygning i én eller flere etasjer.
Notes: Forside
Alternativ 1: Et bygg med flere etasjer
Fyll inn navn og adresse.
Legg inn situasjonsplan over området og/eller skråfoto med gatenavn.
Juster nordsymbolet slik at det peker i riktig retning ved å merke symbolet og dra i sirkelpilen.
Rediger og juster målestokk.
Rediger inndelingen av objektet: Rediger bygningssymbol med etasjer til aktuell situasjon. Ved behov for enda flere farger, kan skravering eller mønster brukes. Farger skal korrespondere med etasjer/seksjoner i innholdsfortegnelsen, se pkt. 6 under.
Rediger innholdsfortegnelsen. Legg til eller ta bort bokser for innhold. Farger skal korrespondere med symbolet for etasjer/seksjoner, se pkt. 5 over.
Angi dato for når planen ble oppdatert.
Angi dato for når neste oppdatering senest skal være gjennomført.
Hvis brannvesenet i deres kommune ønsker det, kan det legges inn innsatstekniske symboler for orientering på kartet, for eksempel adkomstvei, angrepsveier, nøkkelboks, bommer, liftplassering og farer.
Det finnes flere tips i veilederen til malen.

## Slide 6: Innhold seksjoner
VERDIBERGING
Plan for brannvesenets innsats for restverdiredning
A. Navn på bygg
Prioritering hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
B. Navn på bygg
C. Navn på bygg
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
1. etasje
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
2. etasje
1. etasje
2. etasje
1. etasje
2. etasje
3. etasje
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
Navn på virksomhet
Adresse
Oppdatert: xx.xx.xxxx
Neste oppdatering: xx.xx.xxxx
20 m
Tips:
Se instruks for utfylling i notatfeltene under hver side. Sjekk veilederen fra Oslo brann- og redningsetat dersom dere ønsker ytterligere informasjon og tips.
Situasjonsplan over området
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene., da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Forside, Alternativ 2:
Denne forsiden kan brukes til et anlegg med flere bygninger med én eller flere etasjer. Hver bygning med sine etasjer får en separat del av planen, med utfyllende informasjon, jf. Forside, Alternativ 1.
Denne forsiden kan også brukes til et anlegg der deler av bygninger eller bygningsdeler utgjør de prioriterte verdiene.
Notes: Forside
Alternativ 2: Et anlegg med flere bygninger eller seksjoner med flere etasjer
Det går å tilpasse verdibergingsplanen til objekter som har flere bygninger med flere etasjer, ved å kombinere horisontal og vertikal inndeling av planen.
Fyll inn informasjon om objektet, navn og adresse.
Legg inn situasjonsplan over området og/eller skråfoto med gatenavn.
Juster nordsymbolet slik at det peker riktig vei ved å merke symbolet og dra i sirkelpilen.
Rediger og juster målestokk.
Rediger inndelingen av objektet på situasjonsplanen: Rediger fargeomriss for bygninger og seksjoner til aktuell situasjon. Ved behov for enda flere farger, kan ulike strekktyper, skravering eller mønster brukes. Farger skal korrespondere med bygninger/seksjoner i innholdsfortegnelsen, se pkt. 6 under.
Rediger innholdsfortegnelsen.
  Rediger innholdsbokser og navngi bygninger eller seksjoner. Farger skal korrespondere med omriss for bygninger og seksjoner på plantegningen, se pkt. 5 over
  I hver innholdsboks: Rediger bygningssymbol med etasjer til aktuell situasjon. Farger skal være unike for hver etasje i hele planen. Angi dato for når planen ble oppdatert.
Angi dato for når neste oppdatering senest skal være gjennomført.
Hvis brannvesenet i deres kommune ønsker det, kan det legges inn innsatstekniske symboler for orientering på kartet, for eksempel adkomstvei, angrepsveier, nøkkelboks, bommer, liftplassering og farer.
Det finnes flere tips i veilederen til malen.

## Slide 7: Innhold seksjoner
Situasjonsplan over området
VERDIBERGING
Plan for brannvesenets innsats for restverdiredning
A. Navn på bygg/seksjon
Prioritering hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
B. Navn på bygg/seksjon
C. Navn på bygg/seksjon
D. Navn på bygg/seksjon
E. Navn på bygg/seksjon
F. Navn på bygg/seksjon
G. Navn på bygg/seksjon
H. Navn på bygg/seksjon
I. Navn på bygg/seksjon
J. Navn på bygg/seksjon
A.
Navn på virksomhet
Adresse
Oppdatert: xx.xx.xxxx
Neste oppdatering: xx.xx.xxxx
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
20 m
Tips:
Se instruks for utfylling i notatfeltene under hver side. Sjekk veilederen fra Oslo brann- og redningsetat dersom dere ønsker ytterligere informasjon og tips.
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene., da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Forside, Alternativ 3:
Denne forsiden kan brukes til et anlegg der hele bygninger eller seksjoner av bygninger utgjør de prioriterte verdiene.
Denne forsiden kan også brukes for å lage en oversikt over et anlegg der flere bygninger har separate verdibergingsplaner.
Notes: Forside
Alternativ 3: Et anlegg med flere bygg eller seksjoner
Fyll inn informasjon om objektet, navn og adresse.
Legg inn situasjonsplan over området og/eller skråfoto med gatenavn.
Juster nordsymbolet slik at det peker riktig vei ved å merke symbolet og dra i sirkelpilen.
Rediger og juster målestokk.
Rediger inndelingen av objektet på situasjonsplanen: Rediger fargeomriss for bygninger eller seksjoner til aktuell situasjon. Ved behov for enda flere farger, kan ulike strekktyper, skravering eller mønster brukes. Farger skal korrespondere med bygninger/seksjoner i innholdsfortegnelsen, se pkt. 6 under.
Rediger innholdsfortegnelsen. Rediger innholdsbokser og navngi bygninger eller seksjoner. Farger skal korrespondere med omriss for bygninger og seksjoner på plantegning, se pkt. 5 over.
Angi dato for når planen ble oppdatert.
Angi dato for når neste oppdatering senest skal være gjennomført.
Hvis brannvesenet i deres kommune ønsker det, kan det legges inn innsatstekniske symboler for orientering på kartet, for eksempel adkomstvei, angrepsveier, nøkkelboks, bommer, liftplassering og farer.
Det finnes flere tips i veilederen til malen.

## Slide 8
10. etasje
9. etasje
8. etasje
7. etasje
6. etasje
5. etasje
4. etasje
3. etasje
2. etasje
1. etasje
Prioritering
hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
Fliker
Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
På denne siden er det forberedt fliker for inndeling i etasjer.
Tips:
Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på forsiden. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på forsiden. Det røde feltet på fliken til «Prioritering hele objektet» trekkes fra overkant og så langt ned som plasseringen for den røde boksen i innholdsfortegnelsen på forsiden.
På denne malsiden er dette forberedt:
Lag en ny side ved å kopiere malsiden.
Fjern alle fargefelt foruten det som skal brukes til aktuell flik samt hullmarkeringene.
Rediger størrelse og tekst ved behov.
Fliksider kuttes til fargefeltets størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.
Notes: Fliker for objekt som er inndelt i etasjer
Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
Lag og fyll i fliker:
Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på forsiden. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på forsiden. Det røde feltet på fliken til «Prioritering hele objektet» trekkes fra overkant og så langt ned som plasseringen for den røde boksen i innholdsfortegnelsen på forsiden.
På denne malsiden er dette forberedt:
Lag en ny side ved å kopiere malsiden.
Fjern alle fargefelt foruten det som skal brukes til aktuell flik samt hullmarkeringene.
Rediger størrelse og tekst ved behov.
Fliksider kuttes til fargefeltets størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.

## Slide 9
10. Navn på bygg/seksjon
9. Navn på bygg/seksjon
8. Navn på bygg/seksjon
7. Navn på bygg/seksjon
6. Navn på bygg/seksjon
5. Navn på bygg/seksjon
4. Navn på bygg/seksjon
3. Navn på bygg/seksjon
2. Navn på bygg/seksjon
1. Navn på bygg/seksjon
Prioritering
hele objektet
Kontaktinfo
Symboler
Hjelpemidler
Fliker
Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
På denne siden er det forberedt fliker for et objekt eller anlegg som er inndelt horisontalt, i flere bygg eller seksjoner.
Tips:
Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på forsiden. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på forsiden. Det røde feltet på fliken til «Prioritering hele objektet» trekkes fra overkant og så langt ned som plasseringen for den røde boksen i innholdsfortegnelsen på forsiden.
På denne malsiden er dette forberedt:
Lag en ny side ved å kopiere malsiden.
Fjern alle fargefelt foruten det som skal brukes til aktuell flik samt hullmarkeringene.
Rediger størrelse og tekst ved behov.
Fliksider kuttes til fargefeltets størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.
Notes: Fliker for objekt som er inndelt horisontalt i bygg eller seksjoner
Fliker lages for at innsatspersonell raskt skal finne frem til rett seksjon i permen med planverket.
Lag og fyll i fliker:
Fliker lages når alle andre sider er ferdige.
Fargefelt på flik skal korrespondere med bokser i innholdsfortegnelse på forsiden. Det vil si at det grå feltet på fliken til «Kontaktinformasjon Hjelpemidler Symboler» trekkes fra overkant og så langt ned som den grå boksen går i innholdsfortegnelsen på forsiden. Det røde feltet på fliken til «Prioritering hele objektet» trekkes fra overkant og så langt ned som plasseringen for den røde boksen i innholdsfortegnelsen på forsiden.
På denne malsiden er dette forberedt:
Lag en ny side ved å kopiere malsiden.
Fjern alle fargefelt foruten det som skal brukes til aktuell flik samt hullmarkeringene.
Rediger størrelse og tekst ved behov.
Fliksider kuttes til fargefeltets størrelse etter laminering, og monteres forskjøvet et par centimeter til høyre i toppåpnet liggende A3-perm.

## Slide 10
Kontaktinfo Hjelpemidler Symboler
Farer | 
 | Brannfarlig vare
 | Gass under trykk
 | Eksplosiv vare
 | Fare Angi hva i tekstboks.
Prioriterte verdier | 
 | Gjenstand, høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Bygningsfast verdi, høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Gjenstand, nest høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Bygningsfast verdi, nest høyeste pri Tall angir pri og nummer på bergingskort.
 | Prioritert sone Inneholder større mengde gjenstander, eller arealer med bygningsfaste verdier.
 | Person Angir antall personer som trengs for oppgaven.
 | Vekt Tall angir aktuell estimert vekt i kg.
 | Mål Høyde, dybde, bredde og diameter. Justeres i lengde og retning. Mål med enhet (cm) legges i tilhørende tekstboks.
 | Gjenstand Brukes sammen med mål-piler for tredimensjonale gjenstander.
 | Tid for frigjøring eller sikring Angir estimert tid i minutter på plass ved gjenstanden.
7
7
1
1
Inndeling av objekt | 
 | Etasjer Relaterer til verdibergingsplanens disposisjon med fargekoder. Redigeres etter aktuell situasjon.
 | Bygninger og seksjoner Relaterer til verdibergingsplanens disposisjon med fargekoder. Redigeres etter aktuell situasjon.
10.
1.
3.
8.
7.
4.
6.
9.
2.
5.
Symboler
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
4. etg.
2
30
Kontaktinfo
Hjelpemidler
Funksjon | Navn | Telefon | Kommentar
Kjentperson 1 (f.eks. for bygning, vaktmester) |  |  | 
Kjentperson 2 (f.eks. samlingsansvarlig konservator) |  |  | 
Kjentperson 3 (f.eks. daglig leder, direktør) |  |  | 
Forsikringsselskap |  |  | 
Vektertjeneste |  |  | 
Transportfirma |  |  | 
Beredskapstelefon for kulturminner | NIKU | 481 10 777 | Rådgivning til brannvesen og forvaltere av kulturminner, om håndtering av materialer i akutt fase av hendelse.
Hva | Hvor | Kommentar
Eksempel: Oppsamlingssted/mottaksplass for gjenstander |  | Eksempel: Adgang, innehold, hensikt, bruk
Eksempel: Oppbevaringsplass / sikkert sted for bergede gjenstander |  | 
Eksempel: Beredskapskasser, antall |  | Eksempel: Innhold
Eksempel: Trappestiger, høyde, antall |  | 
Eksempel: Dekkemateriell, type antall, mengde og størrelse |  | 
Eksempel: Sekkvogner, antall |  | 
Eksempel: Telt, størrelse |  | 
Hjelpemidler | 
 | Stige, høyde angitt i meter.
 | Beredskapskasse, verktøy og materialer som kan brukes ved berging
 | Brann- og vannhemmende tekstil for tildekking
 | Nøkkelskap for virksomhetens nøkler/adgangskort som kan brukes ved berging
2 m
Orientering | 
 | Nord
 | Målestokk
 | Kameraposisjon/bilderetning Brukes for å vise hvorfra et bilde er tatt.
 | Angrepsvei, inngang
 | Angrepsvei, posisjon i annen etasje
 | Utgang, alternativ bergingsvei
 | Rute, viser vei til eller fra objekt
20 m
100
Kontaktinfo, hjelpemidler og symboler
På denne siden skal det det legges inn kontaktopplysninger, som kan være nyttige for brannvesenet, samt informasjon om hvilke hjelpemidler som er forberedt for å kunne brukes ved berging, herunder lokaler og materiell .
På denne siden skal det også være en fortegnelse over de symbolene som blir brukt i verdibergingsplanen.
Tips:
På dennes malsiden er de mest brukt symbolene tatt med. Det finnes flere på side med Alle symboler.
Tips:
Symbolene ligger løst oppe på tabellene, og er bare å flytte på og kopiere og lime inn.
Tips:
Merk en tabell eller et symbol for å få frem formateringsmenyer på båndet, og ved høyreklikk.
Tips:
For å slette eller legge til en rad i en tabell:
Merk en rad ved å klikke vid siden av den. Høyreklikk for å få frem formateringsmeny, der en kan legge til og slette rader.
Notes: Kontaktinfo, hjelpemidler, symboler
Bruk denne siden som utgangspunkt for din egen plan. Symbolfortegnelse på denne siden skal kun være de symbolene som blir brukt i den enkelte plan.
Legg til symboler som blir brukt og slett de symbolene som ikke blir brukt i planen på denne siden.
Tabell Kontaktinfo: Legg inn kontaktinformasjon til personer og virksomheter som brannvesenet kan ha nytte av. For eksempel kjentpersoner, samlingsansvarlige, fagrådgivere, forsikringsselskap, transportfirma og eventuelt vektertjeneste.
Tabell Hjelpemidler: Legg inn informasjon om hjelpemidler, hvor de oppbevares og hva de skal brukes til.
Tabeller Symboler: Rediger symbolfortegnelsen, slik at kun de symbolene som brukes i den enkelte plan er tatt med. Oversikt over alle symboler finnes på siden "Alle symboler".
Husk at kontaktinformasjon og oversikt over hjelpemidler må være oppdatert til enhver tid. Det kan være behov for å gjøre dette langt oftere enn oppdatering av de andre delene av planen.

## Slide 11: Prioritering hele objektet
Pri = Bergingskort | Hva | Etg. | Rom | Informasjon
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg |  | 
 |  | ?. etg |  | 
1. etg.
2. etg.
3. etg.
Sett inn ev. NB-kommentar her.
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
5. etg.
6. etg.
7. etg.
8. etg.
9. etg.
10. etg.
4. etg.
7
7
1
1
2 m
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
20 m
Tips:
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunktet ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort eller har mange prioriterte verdier, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten. Se malsider for dette lengre bak.
Tips:
For å gi en tekstboks eller tabellcelle rett etasjefarge:
Merk tekstboksen/cellen og høyreklikk
Velg Pipette i menyen Fyll
Velg rett farge med pipetten fra bygningssymbolet
Nylig brukte farger finner du också i Fyll-menyen
Plantegning
Plantegning
Plantegning
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene, da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Prioritering hele objektet Alternativ 1
Information:
Bruk av farger på prioriteringssymboler:
hensikten er at brannvesenet raskt kan se hvor de viktigste (røde) gjenstandene er.
Notes: Prioritering hele objektet – alternativ 1 – én bygning – vertikal inndeling
Når de prioriterte verdiene finnes i én bygning med èn eller flere etasjer kan denne siden brukes som mal for Prioritering hele objektet.
Oversiktssiden med prioritering for hele objektet, som skal brukes av innsatsledelsen. Informasjonen er et grunnlag for strategiske beslutninger på et overgripende nivå. Den skal inneholde tilstrekkelige opplysninger for å kunne organisere og fordele oppgaver. Oversikten skal muliggjøre og hjelpe innsatsledelsen å opprettholde et felles situasjonsbilde med innsatspersonell som utfører oppgaver rundt om i objektet, også når kommunikasjonen skjer over radiosamband.
Er det et enkelt bygg med få gjenstander eller prioriterte soner, er det kanskje tilstrekkelig å lage noen bergingskort samt en oversiktsside med prioritering i hele objektet.
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunktet ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i den røde boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Jf. plantegninger neste side» eller Jf. Liste forrige side». Se malsider for dette lengre bak.
Fyll i tabell med prioriteringsliste:
  Pri = Bergingskort: Prioriteringsrekkefølge gjelder hele objektet og skal korrespondere med nummer i symboler på plantegninger og nummer på bergingskort.
  Hva: angi type objekt, eventuelt med kort beskrivelse, angi eventuelt navn (som brukes til vanlig), angi om det er bygningsfast, antall hvis det omhandler flere enn ett objekt.
  Etasje/seksjon: Angi etasje/navn/nummer på seksjon. Fyll celle med farge for aktuell etasje/seksjon.
  Informasjon: Legg inn symboler for tid og antall personer for utføre berging. Angi oversiktlig hva som trengs for å utføre berging og hvor hjelpemidler oppbevares. En kan eventuelt inkludere informasjon om farer for personell/omgivelser.
Legg inn plantegninger over samtlige etasjer. Plantegninger skal være vasket for unødvendig informasjon. Minst én av plantegningene (hvis det er flere etasjer) må inneholde gatenavn eller lignede informasjon for enkel orientering. Plantegninger på siden må ha samme skala for å enkelt kunne leses sammen.
Legg inn/rediger fargede bokser med etasjenummer ved respektive plantegninger. Fyll boksen med rett farge og rediger etasjenummer.
Rediger symbol for nord, juster retning.
Rediger målestokk.
Rediger bygningssymbol med etasjer.
Legg inn øvrige symboler for orientering i første etasje, for eksempel brannsentral og hovedangrepsvei. (For å justere rotasjon: merk symbolet og dra i sirkelpilen, eller høyreklikk og juster rotasjon i «Størrelse og plassering» i menyen. Se tips og triks i vedlegg 1 i veilederen som finnes på Oslo kommunes nettsider).
Legg inn symboler for prioriterte verdier på plantegning og i pri-liste. For ikke å skjule informasjon på plantegninger; legg symbolene ved siden av plantegningene og dra piler til mer presis plassering.
  Bruk symbol for sone for større arealer og/eller områder med mange prioriterte gjenstander.
  Bruk bygningsformet symbol for det som må sikres på stedet.
  Bruk rundt symbol for det som kan berges ut.
  Rediger tall med aktuelt pri-nummer i symbolene.
Legg inn symboler for plassering av ev. hjelpemidler på plantegninger. For ikke å skjule informasjon på plantegning; legg symbolene ved siden av plantegningene og dra piler til mer presis plassering.

## Slide 12: Prioritering hele objektet Jf. plantegninger neste side
Sett inn ev. NB-kommentar her.
Pri = Bergingskort | Hva | Etg. | Rom | Informasjon
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg |  | 
 |  | ?. etg |  | 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Pri = Bergingskort | Hva | Etg. | Rom | Informasjon
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg. |  | 
 |  | ?. etg |  | 
 |  | ?. etg |  | 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Tips:
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar.
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene, da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Prioritering hele objektet Alternativ 2, side 1 av 2, liste:
Når de prioriterte verdiene er så mange eller bygget er så stort at oversikten ikke får plass på én side, kan disse sidene brukes som mal for Prioritering hele objektet.
Notes: Prioritering hele objektet – alternativ 2 – stort objekt med mange gjenstander - over flere sider
Fyll ut side 1 av 2
Prioriteringsliste hele objektet
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunktet ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i den røde boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Jf. plantegninger neste side» eller «Jf. Liste forrige side».
Fyll ut tabell med prioriteringsliste:
  Pri = Bergingskort: Prioriteringsrekkefølge gjelder hele objektet og skal korrespondere med nummer i symboler på plantegninger og nummer på bergingskort.
  Hva: angi type objekt, eventuelt med kort beskrivelse, angi eventuelt navn (som brukes til vanlig), angi om det er bygningsfast, antall hvis det omhandler flere enn ett objekt.
  Etasje/seksjon: Angi etasje/navn/nummer på seksjon. Fyll celle med farge for aktuell etasje/seksjon.
  Informasjon: Legg inn symboler for tid og antall personer for utføre berging. Angi oversiktlig hva som trengs for å utføre berging og hvor hjelpemidler oppbevares. En kan eventuelt inkludere informasjon om farer for personell/omgivelser.

## Slide 13: Prioritering hele objektet Jf. Liste forrige side
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
5. etg.
6. etg.
7. etg.
8. etg.
9. etg.
10. etg.
4. etg.
20 m
1. etg.
3. etg.
2. etg.
4. etg.
Tips:
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunktet ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten.
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene., da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
7
7
1
1
2 m
Prioritering hele objektet Alternativ 2, side 2 av 2, plantegninger:
Når de prioriterte verdiene er så mange eller bygget er så stort at oversikten ikke får plass på én side, kan disse sidene brukes som mal for Prioritering hele objektet.
Notes: Prioritering hele objektet– alternativ 2 – over flere sider – stort objekt med mange gjenstander
Fyll ut side 2 av 2
Plantegninger for hele objektet
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunktet ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i den røde boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Jf. plantegninger neste side» eller «Jf. Liste forrige side».
Legg inn plantegninger over samtlige etasjer. Plantegninger skal være vasket for unødvendig informasjon. Minst én av plantegningene (hvis det er flere etasjer) må inneholde gatenavn eller lignede informasjon for enkel orientering. Plantegninger på siden må ha samme skala for å enkelt kunne leses sammen.
Legg inn/rediger fargede bokser med etasjenummer ved respektive plantegninger. Fyll boksen med rett farge og rediger etasjenummer.
Rediger symbol for nord, juster retning.
Rediger målestokk.
Rediger bygningssymbol med etasjer.
Legg inn øvrige symboler for orientering i første etasje, for eksempel brannsentral og hovedangrepsvei. (For å justere rotasjon: merk symbolet og dra i sirkelpilen, eller høyreklikk og juster rotasjon i «Størrelse og plassering» i menyen. Se tips og triks i vedlegg 1 i veilederen som finnes på Oslo kommunes nettsider).
Legg inn symboler for prioriterte verdier på plantegning og i priliste. For ikke å skjule informasjon på plantegninger; legg symbolene ved siden av plantegningene og dra piler til mer presis plassering.
  Bruk symbol for sone for større arealer og/eller områder med mange prioriterte gjenstander.
  Bruk bygningsformet symbol for det som må sikres på stedet.
  Bruk rundt symbol for det som kan berges ut.
  Rediger tall med aktuelt pri-nummer i symbolene.
Legg inn symboler for plassering av ev. hjelpemidler på plantegninger. For ikke å skjule informasjon på plantegning; legg symbolene ved siden av plantegningene og dra piler til mer presis plassering.

## Slide 14: Prioritering hele objektet
Pri = Bergingskort | Hva | Bygg/ seksjon | Etg. | Informasjon
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg. | 
 |  | ? bygg/ seksjon | ?. etg | 
A. bygg/seksjon
Sett inn ev. NB-kommentar her.
B. bygg/seksjon
C. bygg/seksjon
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
20 m
Tips:
Dersom de enkelte bygningene/bygningsseksjonene i et anlegg inneholder mange enkelte verdier, anbefales det å i tillegg lage separate verdibergingsplaner for hver bygning/bygningsseksjon.
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene, da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
7
7
1
1
2 m
Situasjonsplan
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
Prioritering hele objektet Alternativ 3:
Når de prioriterte verdiene utgjøres av deler av bygninger eller bygningsdeler i et anlegg med flere bygg, kan denne siden brukes som mal for Prioritering hele objektet.
Notes: Prioritering hele objektet – Alternativ 3 – Horisontal inndeling - Bygninger/bygningsseksjoner med prioriterte deler
Når de prioriterte verdiene i et anlegg med flere bygg utgjøres av deler av bygninger (for eksempel noen rom med takmalerier) eller bygningsdeler (for eksempel takkonstruksjonen) kan denne siden brukes som mal for oversikten for hele objektet.
Dersom de enkelte bygningene/bygningsseksjonene i et anlegg inneholder mange enkelte verdier eller løse verdier, anbefales det å lage separate mer detaljerte verdibergingsplaner for hver bygning/bygningsseksjon.
Oversiktssiden med prioritering for hele objektet, skal brukes av innsatsledelsen. Informasjonen er et grunnlag for strategiske beslutninger på et overgripende nivå. Den skal inneholde tilstrekkelige opplysninger for å kunne organisere og fordele oppgaver. Oversikten skal muliggjøre og hjelpe innsatsledelsen å opprettholde et felles situasjonsbilde med innsatspersonell som utfører oppgaver rundt om i objektet, også når kommunikasjonen skjer over radiosamband.
Er det et enkelt bygg med få gjenstander eller prioriterte bygg eller soner, er det kanskje tilstrekkelig å lage noen bergingskort samt en oversiktsside med prioritering i hele objektet.
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunkt ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i den røde boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Side 1 av 2».
Fyll i tabell med prioriteringsliste:
  Pri = Bergingskort: Prioriteringsrekkefølge gjelder hele objektet og skal korrespondere med nummer i symboler på plantegninger og nummer på bergingskort.
  Hva: angi type objekt, eventuelt med kort beskrivelse, angi eventuelt navn (som brukes til vanlig), angi om det er bygningsfast, antall hvis det omhandler flere enn ett objekt.
  Etasje/seksjon: Angi etasje/navn/nummer på seksjon. Fyll celle med farge for aktuell etasje/seksjon.
  Informasjon: Angi oversiktlig hva som trengs for å utføre berging og hvor hjelpemidler oppbevares. En kan eventuelt inkludere informasjon om farer for personell/omgivelser.
Legg inn plantegninger over samtlige etasjer. Plantegninger skal være vasket for unødvendig informasjon, se over. Minst én av plantegningene (hvis det er flere etasjer) må inneholde gatenavn eller lignede informasjon for enkel orientering.
Legg in fargede bokser med etasjenummer ved respektive plantegninger og fyll boksen med rett farge.
Legg inn symbol for nord, juster retning til aktuell situasjon.
Legg inn og rediger målestokk til aktuell situasjon.
Legg inn bygningssymbol med etasjer. Rediger til aktuell situasjon.
Legg inn øvrige symboler for orientering i første etasje, for eksempel brannsentral og hovedangrepsvei. (For å justere rotasjon: merk symbolet og dra i sirkelpilen, eller høyreklikk og juster rotasjon i «Størrelse og plassering» i menyen. Se tips og triks i vedlegg 1).
Legg in symboler for prioriterte verdier. For ikke å skjule informasjon på plantegning, kan symbolene plasseres ved siden om plantegningene og bruke piler for å angi mer presis plassering.
  Bruk symbol for sone for større arealer og/eller områder med mange prioriterte gjenstander.
  Bruk bygningsformet symbol for det som må sikres på stedet.
  Bruk rundt symbol for det som kan berges ut.
  Rediger tall med aktuelt pri-nummer i symbolene.

## Slide 15: Prioritering hele objektet
Pri = Bergingskort | Hva | Bygg/ seksjon | Informasjon
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
 |  | ? bygg/ seksjon | 
A. bygg/seksjon
Sett inn ev. NB-kommentar her.
B. bygg/seksjon
C. bygg/seksjon
1. etg.
Loft
Kjeller
1. etg.
Loft
Kjeller
1. etg.
Loft
Kjeller
?
?
?
?
20 m
Prioritering hele objektet Alternativ 4:
Når de prioriterte verdiene utgjøres av hele bygninger eller bygningsseksjoner i et anlegg, kan denne siden brukes som mal for Prioritering hele objektet.
7
7
1
1
2 m
Situasjonsplan
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
?
?
?
?
?
?
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene, da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Tips:
Dersom de enkelte bygningene/bygningsseksjonene i et anlegg inneholder mange enkelte verdier, anbefales det å i tillegg lage separate verdibergingsplaner for hver bygning/bygningsseksjon.
Tips:
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunktet ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten.
Notes: Prioritering hele objektet – Alternativ 4 – Horisontal inndeling - Prioriterte bygninger / bygningsseksjoner
Oversiktssiden med prioritering for hele objektet, skal brukes av innsatsledelsen. Informasjonen er et grunnlag for strategiske beslutninger på et overgripende nivå. Den skal inneholde tilstrekkelige opplysninger for å kunne organisere og fordele oppgaver. Oversikten skal muliggjøre og hjelpe innsatsledelsen å opprettholde et felles situasjonsbilde med innsatspersonell som utfører oppgaver rundt om i objektet, også når kommunikasjonen skjer over radiosamband.
Er det et enkelt bygg med få gjenstander eller prioriterte soner, er det kanskje tilstrekkelig å lage noen bergingskort samt en oversiktsside med prioritering i hele objektet.
All informasjon i prioriteringsoversikten må være tydelig og lesbar. I utgangspunkt ønsker vi at oversikten skal få plass på én side, men dette må ikke skje på bekostning av lesbarhet. Hvis objektet er stort, kan det være nødvendig å bruke flere sider til oversikten. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i den røde boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Side 1 av 2».
Fyll i tabell med prioriteringsliste:
  Pri = Bergingskort: Prioriteringsrekkefølge gjelder hele objektet og skal korrespondere med nummer i symboler på plantegninger og nummer på bergingskort.
  Hva: angi type objekt, eventuelt med kort beskrivelse, angi eventuelt navn (som brukes til vanlig), angi om det er bygningsfast, antall hvis det omhandler flere enn ett objekt.
  Etasje/seksjon: Angi etasje/navn/nummer på seksjon. Fyll celle med farge for aktuell etasje/seksjon.
  Informasjon: Angi oversiktlig hva som trengs for å utføre berging og hvor hjelpemidler oppbevares. En kan eventuelt inkludere informasjon om farer for personell/omgivelser.
Legg inn plantegninger over samtlige etasjer. Plantegninger skal være vasket for unødvendig informasjon, se over. Minst én av plantegningene (hvis det er flere etasjer) må inneholde gatenavn eller lignede informasjon for enkel orientering.
Legg in fargede bokser med etasjenummer ved respektive plantegninger og fyll boksen med rett farge.
Legg inn symbol for nord, juster retning til aktuell situasjon.
Legg inn og rediger målestokk til aktuell situasjon.
Legg inn bygningssymbol med etasjer. Rediger til aktuell situasjon.
Legg inn øvrige symboler for orientering i første etasje, for eksempel brannsentral og hovedangrepsvei. (For å justere rotasjon: merk symbolet og dra i sirkelpilen, eller høyreklikk og juster rotasjon i «Størrelse og plassering» i menyen. Se tips og triks i vedlegg 1).
Legg in symboler for prioriterte verdier. For ikke å skjule informasjon på plantegning, kan symbolene plasseres ved siden om plantegningene og bruke piler for å angi mer presis plassering.
  Bruk symbol for sone for større arealer og/eller områder med mange prioriterte gjenstander.
  Bruk bygningsformet symbol for det som må sikres på stedet.
  Bruk rundt symbol for det som kan berges ut.
  Rediger tall med aktuelt pri-nummer i symbolene.

## Slide 16: ?. etasje Prioriteringsliste Jf. plantegning neste side
Pri = Bergingskort | Foto | Hva | Rom | Mål og vekt | Hjelpemidler og info | Berget
 |  |  |  | ? x ? cm |  | 
 |  |  |  | ? x ? cm |  | 
 |  |  |  | ? x ? x ? cm |  | 
 |  |  |  | Maks ? x ? x ? cm |  | 
Sett inn ev. NB-kommentar her.
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
Prioritering innom del av objektet, side 1 av 2, liste
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder eller sektoransvarlig som har fått ansvar for lede berging i en spesifikk etasje, eller tilsvarende.
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det er også bra om det er rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.
Fyll ut etasjeoversikt med prioriteringsliste og plantegning – side med prioriteringsliste
Rediger siderubrikker øverst til høyre på sidene. Rediger/fyll i boksen med rett etasjefarge/seksjonsfarge.
Fyll i tabell med prioriteringsliste:
  Sett inn aktuelt antall røde og gule celler for de de prioriterte verdiene i etasjen/seksjonen
  Sett inn foto i tabellen og fyll inn relevant informasjon.
  Legg inn mål og juster estimert vekt, i vektsymbolet
  Juster hvor mange personer som trengs for evakuering/sikring, og estimert tid for å utføre oppgaven på plass ved objektet, i symbolene.
  Ved montering i perm skal denne siden slås opp sammen med plantegning på neste side.
  Hvis det finnes giftige stoffer, farlige varer, usikre bygningsdeler etc. som kan utgjøre fare i forbindelse med innsats og håndtering av gjenstander må dette opplyses om i den blå boksen under tabellen.

## Slide 17: ?. etasje Plantegning Jf. liste forrige side
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
20 m
7
7
1
1
2 m
Prioritering innen del av objektet, side 2 av 2, plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder eller sektoransvarlig som har fått ansvar for å lede berging i én etasje, eller tilsvarende.
Notes: Etasjeoversikt eller seksjonsoversikt, med prioriteringsliste og plantegning
Prioriteringsliste med plantegning skal brukes av utrykningsleder som har fått ansvar for berging i en spesifikk etasje. Etasjeoversikten inneholder to sider. Hvis det er et mindre objekt med få gjenstander kan prioriteringsliste og plantegning eventuelt plasseres på samme side, men det er viktig at informasjonen er tydelig og lesbar. Det er også bra om det er rom for å lage notater med whiteboardpen på siden.
Rediger siderubrikker øverst til høyre på sidene. Rediger/fyll i boksen med rett etasjefarge/seksjonsfarge.
Sett inn plantegning. Plantegninger skal være vasket for unødvendig informasjon, se over. Plantegning må angi gatenavn eller tilsvarende informasjon for enkel orientering samt eventuelle brannskiller, som branncellevegger og brannseksjoneringsvegger. Det er lurt å justere størrelse og plassering av plantegningen før en legger inn symboler. For instruks på hvordan element, (for eksempel plantegninger og symboler) kan grupperes slik at de kan redigeres og flyttes sammen: se tips og trikks i vedlegg 1 til separat veiledning.
  Legg inn symbol for nord under plantegningen. Juster retning etter aktuell situasjon.
  Legg inn målestokk under plantegningen. Rediger til aktuell situasjon.
  Legg inn bygningssymbol med etasjer under plantegningen. Rediger til aktuell situasjon.
  Legg inn øvrige symboler for orientering i etasjen på plantegningen, f.eks. brannsentral og hovedangrepsvei.
  Legg inn faresymboler på plantegningen, hvis aktuelt.
  Legg in symboler for prioriterte verdier på plantegningen. Bruk husformet symbol for det som må håndteres på stedet, og rundt symbol for det som går an å berge ut. Bruk symbol for prioritert sone for å markere større arealer og/eller områder med mange gjenstander. Rediger tall i symbolene med aktuelt pri-nummer. Plasser symboler der de ikke skjuler viktig informasjon på plantegningen, og bruk pil for å angi presis plassering, ved behov.

## Slide 18: Bergingskort Pri ? Hva? Navn?
Plantegning oversikt
Foto med romoversikt, helst tatt fra inngangen til rommet. Marker prioritert gjenstand med ring i farge som kontrasterer mot bakgrunn og dra pil til plassering på plantegning.
Foto av objekt
??? cm
???
cm
Hjelpemidler:
?. etasje
Romnr. ???
Navn og eventuell forklaring på rom
Instruks:
Montering:
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
Karabiner-feste. Stans ut etter laminering
?
?
?
20 m
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene., da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger. Husk å redigere målestokk og nord.
Tips:
Hold inn Shift for å beholde retningen på en pil når du justerer lengden på den.
Tips:
For å velge flere elementer kan du tegne en firkant rundt dem med muspekeren. Hvis du ønsker å legge til eller fjerne elementer fra utvalget kan du holde inn Ctrl for å markere eller avmarkere dem.
Tips:
For å juster flere tekstbokser og bilder samtidig:
marker elementene som skal justeres, gå til bilde- eller tegneverktøy «Format» på verktøylinjen og velg beskjær, juster, størrelse og plassering m.m. i menyen.
7
7
1
1
2 m
Bergingskort for en enkelt løs eller fast gjenstand
Bergingskort brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand/sone.
Notes: Bergingskort
Bergingskort skal brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand/sone. Bergingskortet skal inneholde all informasjon en røykdykker trenger for å berge noe ut eller sikre på stedet. Øvrige nivåer i planen er til for å skape oversikt, å gjøre det mulig å organisere bergingsoppgavene under en innsats.
Rediger boks med siderubrikk øverst til høyre på siden:
  Fyll boks med rød eller gul, avhengig av prioritetsgruppe.
  Sett skriftfargen (hvit på rød bunn eller sort på gul bunn)
  Angi prioriteringsnummer på bergingskort (= gjenstanden/e/s prioritet i hele objektet)
  Angi type av gjenstand/er, eventuelt navn og antall.
Rediger boks med etasje-/seksjons- og rominformasjon
  Fyll boks med farge for aktuell etasje/seksjon
  Angi etasje
  Angi romnummer og eventuelt navn på rommet. Romnummer skal korrespondere med andre tegninger som blir brukt av brannvesenet samt brannalarmanlegg. Navn på rom skal være det som brukes av ansatte til vanlig.
Sett inn plantegning. Plasser den lengst bak, slik at symbolene kommer ovenpå.
Plasser og skaler plantegningen på en hensiktsmessig måte i nedre del av siden.
Juster nordsymbol og skalstokk til plantegningen.
Rediger bygningssymbol med farge for aktuell etasje.
Legg inn foto med oversikt av rommet, helst tatt fra inngangen. Plasser det lengst bak, slik at symbolene kommer ovenpå.
  Rediger retning på nordsymbol på foto
  Ved behov: Ring inn aktuell/e gjenstand/er. Ringen må ha en farge som er godt synslig mot bakgrunnen på foto.
  Ved behov: Dra en pil fra ringen rundt gjenstanden til plasseringen på plantegningen. Fjern ring og pil dersom de ikke skal brukes.
  Juster kamerasymbol, som viser hvorfra bildet er tatt, på plantegningen.
Legg inn foto på aktuell/e gjenstand/er. Alternativt legg inn symbol (3-d-boks) for gjenstand (hvis det er mange gjenstander, skal denne brukes for å illustrere de største målene).
  Angi mål på gjenstanden med piler og tekstbokser ved bildet. Alternativt legg inn mål på største gjenstand ved symbolet, hvis det er mange gjenstander.
Rediger boks med vekt, antall personer og tid
  Angi anslått vekt i kilogram i symbolet for vekt. Alternativt fjern symbolet hvis gjenstanden er bygningsfast.
  Angi anslått antall personer som trengs for å utføre oppgaven i symbolet for person.
  Angi anslått tid for utføre oppgaven med å montere løs gjenstanden for berging ut, eller sikre gjenstanden på stedet. Tid for å komme seg til eller fra gjenstanden skal ikke inngå.
Rediger bokser Hjelpemidler, Montering og Instruks med aktuell informasjon. Ved behov for utfyllende informasjon og instruks: Lag en bakside / side 2 til bergingskortet. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Side 1 av 2».
Hull for karabinfeste stanses ut etter laminering av siden.

## Slide 19: Bergingskort Pri ? Hva? Navn?
Foto med romsoversikt, tatt fra inngangen til rommet
Plantegning oversikt
?. etasje
Romnr. ???
Navn og eventuell forklaring på rom
Hjelpemidler:
X antall gjenstander
Varierende størrelse, maks:
??? cm
???
cm
??? cm
Instruks:
Montering:
?
?
?
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
Karabiner-feste. Stans ut etter laminering
20 m
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene., da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Tips:
Hold inn Shift for å beholde retningen på en pil når du justerer lengden på den.
Tips:
For å velge flere elementer kan du tegne en firkant rundt dem med muspekeren. Hvis du ønsker å legge til eller fjerne elementer fra utvalget kan du holde inn Ctrl for å markere eller avmarkere dem.
Tips:
For å juster flere tekstbokser og bilder samtidig:
marker elementene som skal justeres, gå til bilde- eller tegneverktøy «Format» på verktøylinjen og velg beskjær, juster, størrelse og plassering m.m. i menyen.
7
7
1
1
2 m
Bergingskort for mange løse gjenstander
Bergingskort brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand/sone.
Notes: Rediger boks med siderubrikk øverst til høyre på siden:
  Fyll boks med rød eller gul, avhengig av prioritetsgruppe.
  Sett skriftfargen (hvit på rød bunn eller sort på gul bunn)
  Angi prioriteringsnummer på bergingskort (= gjenstanden/e/s prioritet i hele objektet)
  Angi type av gjenstand/er, eventuelt navn og antall.
Rediger boks med etasje-/seksjons- og rominformasjon
  Fyll boks med farge for aktuell etasje/seksjon
  Angi etasje
  Angi romnummer og eventuelt navn på rommet. Romnummer skal korrespondere med andre tegninger som blir brukt av brannvesenet samt brannalarmanlegg. Navn på rom skal være det som brukes av ansatte til vanlig.
Sett inn plantegning. Plasser den lengst bak, slik at symbolene kommer ovenpå.
Plasser og skaler plantegningen på en hensiktsmessig måte i nedre del av siden.
Juster nordsymbol og skalstokk til plantegningen.
Rediger bygningssymbol med farge for aktuell etasje.
Legg inn foto med oversikt av rommet, helst tatt fra inngangen. Plasser det lengst bak, slik at symbolene kommer ovenpå.
  Rediger retning på nordsymbol på foto
  Ved behov: Ring inn aktuell/e gjenstand/er. Ringen må ha en farge som er godt synslig mot bakgrunnen på foto.
  Ved behov: Dra en pil fra ringen rundt gjenstanden til plasseringen på plantegningen. Fjern ring og pil dersom de ikke skal brukes.
  Juster kamerasymbol, som viser hvorfra bildet er tatt, på plantegningen.
Legg inn foto på aktuell/e gjenstand/er. Alternativt legg inn symbol (3-d-boks) for gjenstand (hvis det er mange gjenstander, skal denne brukes for å illustrere de største målene).
  Angi mål på gjenstanden med piler og tekstbokser ved bildet. Alternativt legg inn mål på største gjenstand ved symbolet, hvis det er mange gjenstander.
Rediger boks med vekt, antall personer og tid
  Angi anslått vekt i kilogram i symbolet for vekt. Alternativt fjern symbolet hvis gjenstanden er bygningsfast.
  Angi anslått antall personer som trengs for å utføre oppgaven i symbolet for person.
  Angi anslått tid for utføre oppgaven med å montere løs gjenstanden for berging ut, eller sikre gjenstanden på stedet. Tid for å komme seg til eller fra gjenstanden skal ikke inngå.
Rediger bokser Hjelpemidler, Montering og Instruks med aktuell informasjon. Ved behov for utfyllende informasjon og instruks: Lag en bakside / side 2 til bergingskortet. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Side 1 av 2».
Hull for karabinfeste stanses ut etter laminering av siden.

## Slide 20: Bergingskort Pri ? Hva? Navn?
Plantegning detalj
Plantegning oversikt
Foto med romoversikt, helst tatt fra inngangen til rommet. Marker prioriterte elementer med ringer i farge som kontrasterer mot bakgrunn
?. etasje
Romnr. ???
Navn på rom
? antall hva
3. etg.
1. etg.
2. etg.
Loft
Kjeller
???
cm
??? cm
?
Plassering:
???– ??? cm fra gulv
10 m
Karabiner-feste. Stans ut etter laminering
Hjelpemidler:
Instruks:
?
??
Tips:
Begynn med å lage bergingskortene., da de inneholder all informasjon som skal brukes andre steder i planen.
Kopier plantegning med symboler, nord, målestokk og bygningssymbol, og lim disse inn på riktig plass på alle sider som skal ha disse elementene.
Tilpass størrelse på plantegninger til aktuell side. Husk å redigere målestokk og nord.
Tips:
Hold inn Shift for å beholde retningen på en pil når du justerer lengden på den.
Tips:
For å velge flere elementer kan du tegne en firkant rundt dem med muspekeren. Hvis du ønsker å legge til eller fjerne elementer fra utvalget kan du holde inn Ctrl for å markere eller avmarkere dem.
Tips:
For å juster flere tekstbokser og bilder samtidig:
marker elementene som skal justeres, gå til bilde- eller tegneverktøy «Format» på verktøylinjen og velg beskjær, juster, størrelse og plassering m.m. i menyen.
Tips:
Symbol for Rute, blå strekket pil, redigeres ved å merke symbolet, høyreklikk og velge «Rediger punkt» i menyen.
7
7
1
1
2 m
Bergingskort for mange bygningsfaste gjenstander
Bergingskort brukes av røykdykkere som har fått i oppgave å evakuere eller sikre en spesifikk gjenstand/sone.
Notes: Rediger boks med siderubrikk øverst til høyre på siden:
  Fyll boks med rød eller gul, avhengig av prioritetsgruppe.
  Sett skriftfargen (hvit på rød bunn eller sort på gul bunn)
  Angi prioriteringsnummer på bergingskort (= gjenstanden/e/s prioritet i hele objektet)
  Angi type av gjenstand/er, eventuelt navn og antall.
Rediger boks med etasje-/seksjons- og rominformasjon
  Fyll boks med farge for aktuell etasje/seksjon
  Angi etasje
  Angi romnummer og eventuelt navn på rommet. Romnummer skal korrespondere med andre tegninger som blir brukt av brannvesenet samt brannalarmanlegg. Navn på rom skal være det som brukes av ansatte til vanlig.
Sett inn plantegning. Plasser den lengst bak, slik at symbolene kommer ovenpå.
Plasser og skaler plantegningen på en hensiktsmessig måte i nedre del av siden.
Juster nordsymbol og målestokk til plantegningen.
Rediger bygningssymbol med farge for aktuell etasje.
Legg inn foto med oversikt av rommet, helst tatt fra inngangen. Plasser det lengst bak, slik at symbolene kommer ovenpå.
  Rediger retning på nordsymbol på foto
  Ved behov: Ring inn aktuell/e gjenstand/er. Ringen må ha en farge som er godt synlig mot bakgrunnen på foto.
  Ved behov: Dra en pil fra ringen rundt gjenstanden til plasseringen på plantegningen. Fjern ring og pil dersom de ikke skal brukes.
  Juster kamerasymbol, som viser hvorfra bildet er tatt, på plantegningen.
Legg inn foto på aktuell/e gjenstand/er. Alternativt legg inn symbol (3-d-boks) for gjenstand (hvis det er mange gjenstander, skal denne brukes for å illustrere de største målene).
  Angi mål på gjenstanden med piler og tekstbokser ved bildet. Alternativt legg inn mål på største gjenstand ved symbolet, hvis det er mange gjenstander.
Rediger boks med vekt, antall personer og tid
  Angi anslått vekt i kilogram i symbolet for vekt. Alternativt fjern symbolet hvis gjenstanden er bygningsfast.
  Angi anslått antall personer som trengs for å utføre oppgaven i symbolet for person.
  Angi anslått tid for utføre oppgaven med å montere løs gjenstanden for berging ut, eller sikre gjenstanden på stedet. Tid for å komme seg til eller fra gjenstanden skal ikke inngå.
Rediger bokser Hjelpemidler, Montering og Instruks med aktuell informasjon. Ved behov for utfyllende informasjon og instruks: Lag en bakside / side 2 til bergingskortet. Husk å angi dette ved sideoverskriften (i boksen i øverste høyre hjørnet), for eksempel «Side 1 av 2».
Hull for karabinfeste stanses ut etter laminering av siden.

## Slide 21
Verdiberging
Plan for brannvesenets innsats for restverdiredning
Navn på objekt
Til permrygg
Innstikk til permrygg for A3-perm, langsiden
Tips:
Eksakt format må justeres til permen som brukes. Denne passer til Elba Polyvision Maxi.
Klipp her